## Slide 1: Comunicação Sem Fio
Eficiência Espectral

## Slide 2: Relembrando
Eficiência Espectral é a quantidade de bits por segundo para cada Hertz disponível na banda alocada. Ou seja, quantos bits estão efetivamente sendo transmitidos por frequência disponível.

## Slide 3: ESP Now
ESP Now é um protocolo de comunicação WiFi disponível para as plataformas ESP 8266 e ESP 32.
Utiliza a mesma frequência e largura de banda do WiFi.
Transmite até 250 Bytes por pacote
Comunicação rápida e eficiente energeticamente.

## Slide 4: Lora
LoRa ou Long Range é uma tecnologia de transmissão de baixa potência muito utilizada no cenário de IoT. Ela será estudada mais profundamente durante o curso.
LoRa trabalha na frequência de 915 MHz.
LoRa permite customizar a rede, modificando parâmetros como Largura de Banda, Spreading Factor e Coding Rate.
LoRa usa modulação de Chirp (Chirp Spread Spectrum).

## Slide 5: Exercício
Calcular a Eficiência Espectral do WiFi e do ESP Now.
Código base disponível em: https://github.com/RCCMclovin/CSF-TP3

## Slide 6: Exercício – Parte 1- WiFi
Usar o Código “Wifi” para repetir o experimento do último laboratório e calcular a Eficiência Espectral do WiFi.

## Slide 7: Exercício – Parte 2 – ESP Now
Se juntem com um grupo adjacente.
Os códigos de Exemplo apenas fazem uma transmissão para o endereço mac selecionado, então cada grupo deverá descobrir o endereço mac de seus ESP 32, usando o código “GetMacAddress”, ver próximo slide.
Os grupos devem, então, se revezar usando os códigos “ESPNowSend” e “ESPNowReceive” para transmitir e receber dados.
Apenas o código “ESPNowSend” calcula o tempo de transmissão, por isso os dois grupos precisam executar esse código.

## Slide 8: Exercício – Parte 2 – ESP Now

## Slide 9: Exercício – Parte 3 – Lora
Se juntem com um grupo adjacente.
Usem os códigos “LoRaSender” e “LoRaReceiver” para calcular a eficiência espectral, seguindo a lógica do exercício anterior.
Há necessidade de instalar uma biblioteca e as placas oficiais da Heltec, como explicado no próximo slide.

## Slide 10: Exercício – Parte 3 – lora
Adicione o link https://resource.heltec.cn/download/package_heltec_esp32_index.json em “File -> Preferences -> Additional Boards Manager URLs” dentro da IDE. Em seguida reinicie a IDE.
Baixar a biblioteca “Heltec ESP32 Dev-boards by Heltec Automation”.
Baixar as placas “Heltec ESP32 Series Dev-boards by Heltec Automation” (Isso pode demorar).
Só para ter certeza, reiniciar a IDE novamente.